## Slide 1
COMPRESSION DES SIGNAUX ECG A BASE DES POLYNOMES ORTHOGONAUX
Travail d’initiative personnel encadré
Réalisé par
Chaymae laazibi
Juillet 2022

## Slide 2
01
Introduction
02
Etude mathématique
03
Principe de compression polynomiale
04
PLAN:
Comparaison
Algorithme de compression des signaux ECG
06
Problématique retenue
05

## Slide 3
Introduction
Compression ⇒ minimisation du cout de stockage et d’envoi
Lors de la compression, la décomposition du signal est une étape cruciale
Les polynômes orthogonaux constituent des bases de fonctions pour la décomposition des signaux ECG

## Slide 4
Problématique retenue:
Quel est le principe de la compression à base des polynômes orthogonaux et quel avantage cette méthode a-t-elle par rapport aux autres?

## Slide 5
Conservative
-Copie exacte des données après compression
-Appliquées aux: bases de données, tableurs et fichiers de traitements des textes
Types de compression
Non conservative
-Perte de précision
-Appliquées aux: images et sons numérisés

## Slide 6
Le signal ECG est de nature analogique, la compression non conservative est la plus utilisée sachant que les bruits additionnels sont inutiles

## Slide 7
Algorithmes de compression
Transformationnels
Les échantillons corrélés d’ECG sont ramenés à travers la décomposition dans une base orthogonale
Temporels
L’ECG est considéré comme une succession de segments

## Slide 8
Une transformation polynomiale consiste à représenter les portions du signal ECG par des segments de droites.
Puis la détermination des coefficients polynomiaux
Le signal ECG est alors décomposé en des segments de droites , chaque segment est transposé dans le domaine de définition [a,b] du système des polynômes choisis
( HERMITE , LAGUERRE et JACOBI).
La construction d’un signal fantôme à l’image de l’ECG
Principe de compression polynomiale

## Slide 9
Soit la fonction g associée à un cycle cardiaque
Pour une personne normale ayant un nombre de battements de 70 par minute, on définie g par :
60,7143*t si 0 ≤ t ≤0,028
41,1111*t +2,9333 si 0,028 ≤ t ≤ 0,12
210,5263*t - 27,6842 si 0,12 ≤ t ≤ 0,160
g(t)=
-155,1724*t +31,1379 si 0,160 ≤ t ≤ 0,22
27,1739*t – 9,0326 si 0,22 ≤ t ≤ 0,406
0 si 0,406 ≤ t ≤0,860
Le signal fantôme de l’image de l’ECG s(t) est une répétition périodique des translations g(t)
Pour N répétitions, soit N+1 cycles cardiaques , on pose:

## Slide 10
figure1: Simulation d’un signal fantôme d’ECG s(t) pour N=5
figure 2: Photo d’un ECG réel d’une personne normale

## Slide 11
Polynômes de Jacobi définis sur [-1,1] par:
Etude mathématique
Systèmes des polynômes orthogonaux:

## Slide 12
ii. Polynômes de Laguerre définis sur [0,+∞[ par:
iii. Polynômes d’Hermite définis sur ]-∞,+∞[ par:

## Slide 13
i. Coefficients de Jacobi:
II. Coefficients orthogonaux:

## Slide 14
ii. Coefficients de Laguerre:
iii. Coefficients d’Hermite:

## Slide 15
III. Calcul des coefficients
La méthode de Gauss est la plus appropriée pour le calcul de ces coefficients suivant les polynômes orthogonaux

## Slide 16
Comparaison
- Méthodes temporelles:
AZTEC
CORTES
Taux de compression | Fidélité
10 | 5,3%
4,8 | 7%

## Slide 17
- Méthode de transformations polynomiales:
Taux de compression | Fidélité
7,4 | 7%

## Slide 18
Conclusion

## Slide 19
ANNEXE N°1
La fonction Γ définie sur ℝ*₊ par:

## Slide 20
ANNEXE N°2
Signal fantôme de l’image de l’ECG

## Slide 21
Coefficients de Jacobi
ANNEXE N°3

## Slide 22
Coefficients de Laguerre
ANNEXE N°4

## Slide 23
Coefficients d’Hermite
ANNEXE N°5